СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание по разработке Генерального плана территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3 |
| 2 | Пояснительная записка 1. Введение | 6 |
| 3 | 2. Обоснование проекта генерального плана | 9 |
| 4 | 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании | 9 |
| 5 | 2.1.1.Историко-культурное наследие | 11 |
| 6 | 2.1.2.Оценка природных условий и ресурсов | 15 |
| 7 | 2.1.3.Население | 18 |
| 8 | 2.1.4.Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры. | 21 |
| 9 | 2.1.5.Анализ состояния использования территории | 25 |
| 10 | 2.2.Функциональное зонирование и планировочная структура | 28 |
| 11 | 2.3.Развитие транспортной инфраструктуры | 38 |
| 12 | 2.4. Инженерное обеспечение территории | 44 |
| 13 | 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории | 49 |
| 14 | 2.6. Комплексная оценка территории | 52 |
| 15 | 2.7. Охрана окружающей среды | 61 |
| 16 | 2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 66 |
| 17 | 3. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельского поселения | 82 |
| 18 | 3.1. Перечень мероприятий предусмотренных генеральным планом развития территории | 82 |
| 19 | 3. 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 85 |
| 20 | 4. Основные технико-экономические показатели | 101 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Введение

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана территории  Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области  является  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и Закон Ростовской области от 14 января 2008 г.  № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в  Ростовской области», Постановление Главы Персиановского сельского поселения от 14.12.2007г. № 47 «О разработке генерального плана Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области».

Заказчиком работ на проведение работ является администрация Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, исполнитель ООО «Альянс» г. Пенза (муниципальный контракт от 30 июня 2010г. №14).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

(         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

(  Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 05.02.2007 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30.12. 2006 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

(      Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.);

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

(    Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области,  утвержденные приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. № 26;

(  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

( Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

( Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

(   Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

(  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

( Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

Цель разработки «Генерального плана  Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Главная  задача в разработке «Генерального плана  Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. Глава 3  статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке проекта «Генерального плана Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» использовались следующие документы и материалы:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой Персиановского сельского поселения;

- Материалы по оформлению границы муниципального образования Персиановского сельского  поселения Октябрьского района Ростовской области,  2004 г.

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях  в масштабах 1: 25 000 на территорию поселения, 1 : 5 000 на территорию населенного пункта поселения.

- Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

(   Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  территориально – планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденные Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градострительства Ростовской области от 02.10.2009г.

- Архивные топографические и землеустроительные материалы.

- Решения об отводах территорий в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях.

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация.

- Схема территориального планирования Октябрьского района, ОАО «НИИПГрадостроительства», г.Санкт-Петербург, 2008год.

При разработке проекта «Генерального плана территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной и социальной среды, организации территории сельского поселения, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории сельского поселения, сбор данных о наличии памятников истории.

Проектные решения Генерального плана  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения  отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 2. Обоснованию проекта генерального плана

### 2.1.  Общие сведения о муниципальном  образовании

Персиановское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования Октябрьского район, в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение» образовано в соответствии  с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принцыпах местного самоуправления» от 13 октября 2005 года, расположено в центральной части Октябрьского района Ростовской области.

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере и востоке с Коммунаровским сельским поселением, на юге – с Бессергеневским и Кривянским сельскими поселениями, на западе - с городским округом «Город Новочеркасск», с Красюковским и с Коммунаровским сельскими поселениями.

Общая площадь сельского  поселения составляет 22440 га. На территории Персиановского сельского поселения находится четыре населенных пункта – поселок Персиановский, посёлок Кадамовский, посёлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка.

Посёлок Персиановский расположен на западе сельского поселения на расстоянии от районного центра поселка Каменоломни 25 км и от областного центра города Ростов-на-Дону 70 км. В структуре современного расселения муниципального образования поселок Персиановский является административным центром Персиановского сельского поселения с наибольшим спектром объектов социально-бытового обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. В посёлке Персиановский располагается Донской государственный аграрный университет. Посёлок  Кадамовский находится на юго-восток от административного центра поселения на расстоянии 18 км. Посёлок Казачьи Лагери находится на западе поселения и примыкает к северной границе административного центра. Хутор Суворовка находится на западе поселения на расстоянии 6 км от административного центра поселения и примыкает к северо-западной границе посёлка Казачьи Лагери. Подъезды ко всем населённым пунктам имеют асфальтовое покрытие.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога областного значения «Город Новочеркасск - посёлок Каменоломни», железная дорога федерального значения и муниципального значения. В поселке Персиановский имеется железнодорожный вокзал «Персиановка» и  железнодорожная остановка «Казачьи Лагеря»

Схема расположения Персиановского сельского поселения

на территории Октябрьского района

2.1.1. Историко-культурное наследие

Историческая справка

Много пришлось повидать донской земле за тысячелетие её истории,  в том числе и земле Октябрьского сельского района. Пять веков назад опширные просторы Придонья  являлись почти безлюдной степью, далёкой окраиной России, на огромной территории которой были редко разбросаны казачьи городки. Сюда, на вольный Дон, уходили крестьяне из центральных районов страны от крепостнического гнёта и создавали свои поселения. Первое упоминание о таких поселениях в Диком поле относится к октябрю 1549 года. 13 сентября 1937 года Центральный Исполнительный Комитет СССР издал постановление «О разделе Азово-Черноморского края на краснодарский край и Ростовскую область». В Ростовскую область вошли 7 городов и 61 район. До февраля 1938 года колхозы и совхозы теперешнего Октябрьского (сельского) района входили в состав Октябрьского района города Посёлок Каменоломни. Это был огромный район с населением около 100 тысяч человек, объединивший промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Очень трудно было управлять таким районом, поэтому встал вопрос о выделении из города Шахт сельскохозяйственного производства. В феврале 1938 года был создан Октябрьский сельский район, разделённый на территориальные сельские поселения с районным центром пос. Каменоломни.

Персиановское сельское поселение является приемником Персиановского сельского Совета депутатов трудящихся Октябрьского (с) района, образованного решением исполкома Ростовской областного Совета депутатов трудящихся 25 апреля 1973 года №334 за счёт выделения части населенных пунктов Красюковского и Кривянского сельских Советов депутатов трудящихся. Население составляло 8050 человек. Имелись два населенных пункта поселок Персиановский и поселок Кадамовский. В период расширения хозяйства было образовано 3 отделения зозяйства – центральная усадьба (в настоящее время посёлок Кадамовский), 2 отделение  (в настоящее время посёлок Персиановский улица 2-я Степная), 3 отделение (в настоящее время хутор Суворовка).

История посёлка Персиановский начинается с 1864 года, когда началось сообщение по железной дороге Александровск-Грушевской, ныне город Посёлок Каменоломни. Тогда же была построена железнодорожная станция Персиановка, около которой начал образовываться населённый пункт.

На 1 сентября 1964 года в административно-территориальном делении Ростовской области населенный пункт стал называться посёлок Персиановский. Также выделяются ёще два района в посёлке – РТП и учхоз «Донское».

Донской государственный аграрный университет берет своё начало с открытого 1 октября 1907 года Донского среднего сельскохозяйственного училища. В 1920 году оно было переименовано в сельскохозяйственный техникум имени М.В.Кривошлыкова, послужившим базой для сельскохозяйственного ВУЗа. Постановлением коллегии Главпрофобра от 25 мая 1922 года произошло объединение Высших женских сельскохозяйственных курсов в городе Новочеркасске и Донского сельскохозяйственного техникума имени М.В.Кривошлыкова и получило название Донского института сельского хозяйства и мелиорации. В 1930 году на базе Донского института сельского хозяйства и мелиорации было создано два ВУЗа – Северо-Кавказский институт водного хозяйства в Новочеркасске и Северо-Кавказский зерновой институт в посёлке Персиановка. В 1934 году СКЗИ получил название Азово-Черноморского сельскохозяйственного института. В 1962 году в результате объединения Новочеркасского зооветеренарного института с Азово-Черноморским сельскохозяйственным институтом образован Донской сельскохозяйст-венный институт имеющий три факультета – агрономический, зоотехнический и ветеринарный, в 1993 году ДСХИ получил новый статус – Донской государственный аграрный университет.

История образования учхоза «Донское» начинается с 1905 года, когда было выделено 65,5 десятин земли под организацию фермы и опытно-испытательного хозяйства Донского среднего сельскохозяйственного училища. А всего для училища была выделена тысяча десятин от железнодорожной станции Персиановка до Степного заповедника. Первоначально учащиеся училища и преподаватели, проводя опыты, использовали труд крестьян из хутора Хурули. В 1998 году, учебно-опытное хозяйство «Донское»  Донского государственного аграрного университета, перерегистрировано в Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство «Донское» государственного образовательного учреждения Донского государственного аграрного университета, сокращенное название – учхоз «Донское» ДонГАУ, который с 2003 года переименован  в федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство «Донское» Донского государственного аграрного университета» - ФГУП учхоз «Донское» ДонГАУ.

ОАО РТП «Персиановское» является приемником организованной в 1930 году Персиановской МТС. Персиановская МТС силами своих тракторных бригад  и комбайновых агрегатов на основе договорённости осуществляла весь объём полевых работ в 14 хозяйствах района. 30 июня 1958 года Персиановская МТС была реорганизована в РТС, которая в мае 1961 года была реорганизована в Персиановское отделение Сельхозтехника. Отделение выполняло теже функции, что и РТС, дополнительно была организована станция техобслуживания (СТО), был организован магазин запасных частей, занимающихся централизованным снабжением хозяйств района запчастями, тракторами и сельхозмашинами.

История образования посёлка Кадамовский начинается с 1933 года, с момента организации на базе войсковой части подсобного хозяйства, которое занималось выращиванием растениеводческой и животноводческой продукции.

В 1963 году подсобное хозяйство переименовано в совхоз «Кадамовский» основным направлением которого было производство овощей, мяса, молока для снабжения войск. В настоящее время совхоз «Кадамовский» переименован в Федеральное Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Кадамовское» СКВО.

Первые дома на территории посёлка Казачьи Лагери начали строиться с 1982 года. В настоящее время население посёлка проживает в  пятиэтажных благоустроенных жилых домах. В основном это военнослужащие и семьи войсковых частей, расположенных на территории сельского поселения.

Историко-культурный потенциал.

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. На территории сельского поселения установлены памятники Воинам  освободителям ВОВ 1941-1945 г.г. на территории кладбища расположен памятник.

Среди памятников градостроительства и архитектуры местного значения  историческую ценность представляют культовые учреждения, расположенные в посёлках Персиановский и Кадамовский.  Это действующие в настоящее время православные церкви.

На территории земель ФГУП учхоза «Донское» ДонГАУ, в 10 километрах к северу от города Новочеркасска, расположен Персиановский заповедник площадью 70 га, который по подсчетам ученых сформировался около 10 тысяч лет тому назад и связан с историей развития планеты. К нему примыкают 12 га заповедной рощи имени Докучаева. Заповедник имеет 160 видов цветковых растений, некоторые из них занесены в Красную Книгу России. Заповедник «Персиановская степь» представляет собой настоящую первобытную разнотравно-ковыльную степь Приазовья, никогда не вовлекавшуюся в хозяйственную деятельность человека. Отдельные виды реликтовых растений, встречающиеся в естественных условиях степной зоны, растут только здесь. Персиановская заповедная степь – уникальный степной целинный участок как образец исчезающей природы донских степей. Заповедная степь, где сохранились многие редкие виды растений, занесенные в Красные книги  Российской Федерации и Ростовской области: ковыли украинский и красивейший, тюльпаны Геснера и Биберштейна и др. В памятник природы  входит также лес – дубрава им. Докучаева – противоэрозионный и почвозащитный лесной массив как опыт лесоразведения по методу В.В. Докучаева. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение.

Большую культурно-просветительную работу ведут сельские Дома культуры, библиотеки, школы. Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. Тематические выставки организуются регулярно на базе школ, сельских библиотек. На территории работают 10 взрослых и детских коллективов художественной самодеятельности. Администрацией сельского поселения проводятся мероприятия посвященные Дню победы, Дню защитника отечества, в митинге принимают участие студенты, школьники, депутаты Персиановского сельского поселения, участники боевых действий, жители станицы.

#### 2.1.2. Оценка природных условий и ресурсов

###### Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, влияние подстилающей породы.

Территория Персиановского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами. На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек.. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек., наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см. Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Почвы

Преобладающими почвами сельскохозяйственных угодий являются в основном южные  и обыкновенные черноземы супесчаные по механическому составу. Это почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Эти почвы обладают высоким плодородием, они относятся к мощным (80-120см.) видам. По запасам гумуса черноземы относятся к самым высокообеспеченным почвам (запасы гумуса достигают 350тн/га и более).

Черноземы террасовые формируются на надпойменных террасах рек, в черноземной зоне. По мощности гумусовых горизонтов они подразделяются на мощные (91-98см) и среднемощные виды (62-70см). Общие запасы гумуса около 300-400тн/га.

Необходимыми элементами зональной агротехники на террасовых черноземах, также как на зональных черноземах, являются мероприятия по накоплению и сохранению влаги, восстановлению и сохранению прочной агрономически ценной структуры. Террасовые черноземы хорошо отзываются на внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных и азотных.

Рельеф

Территория Персиановского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины, характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120м на севере до 1,0м на юге.

Гидрография и гидрология

Местные водные ресурсы Персиановского сельского поселения крайне ограничены. Территория сельского поселения расположенная в южной части района примыкает к пойме реки  Грушевка.

В юго-восточной части территории поселения располагается каскад прудов.

Особенность гидрографической сети территории связана с единой направленностью стоков всех рек с севера на юг с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты реки Дон.

Гидрологическая сеть территории сельского поселения представлена ручьями, ериками. На территории имеется множество временных водотоков, зарегулированных прудами, пойменные озера.

Река Грушевка протекает по западной границе сельского поселения, типичная равнинная степная  река с небольшой скоростью течения. Практически на всем протяжении имеют относительно ровное песчаное дно, берега покрыты древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные  плесы, что считается оптимальным вариантом для организации условий для отдыха на воде — песчаных пляжей.

Растительность

Территория Персиановского сельского поселения расположена в степной зоне, где в прошлом на водораздельных пространствах господствовала степная растительность. Сейчас от нее сохранились только незначительные участки на неудобных для обработки территориях, включая балки и опушки лесов, крутые спуски и т.п. Степной целины сохранилось очень мало. В травостое степи встречается более 90 видов лекарственных растений.

Лесные ресурсы

Территория поселения расположена в степной зоне, характеризуемой трудностью выращивания древостойной растительности и относится к лесодефицитным районам. Древостой строго оберегается, находится на местной охране. Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию к концу XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану и сохранение.

Основными лесообразующими  породами являются дуб, сосна, акация, ильмовые,  ясень и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

На территории поселения обитают многие виды животных, занесенных в Красную книгу. Из них обитатели лесной зоны представлены черным хорьком, лесной мышовкой, соней, черным коршуном, мохноногим сычем, обитатели полупустынь и пустынь – ушастым ежом, корсаком, емуранчиком и серым жаворонком. Загрязнение водоемов приводит к оскуднению водной флоры и фауны.

Полезные ископаемые

Запасы минерального сырья представлены песками, в том числе глауконитом, глинами, суглинками и глинистыми сланцами, опоками и опоковидными породами, камнем и известняками, и являются основой для развития производства строительных материалов и стройиндустрии.

Запасы других видов минерального сырья требуют доразведки. Они могут быть использованы для производства строительных материалов и на другие цели.

Имеющиеся на территории полезные ископаемые и сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно.

На территории Персиановского сельского поселения в посёлке Кадамовский на севере располагается песчанный карьер местного значения.

2.1.3.  Население

По состоянию на 01. 06. 2010 года на территории Персиановского сельского поселения проживает 11154 человека.

Численность населения в разрезе сел

| Название сёл | 2010год |
| --- | --- |
|  | чел. | ( |
| посёлок Персиановский | 6662 | 60 |
| поселок Кадамовский | 1165 | 10 |
| посёлок Казачьи Лагери | 3150 | 28 |
| хутор Суворовка | 177 | 2 |

По общей численности постоянного населения посёлок Персиановский и посёлок Казачьи Лагери входят в группу крупных населенных пунктов со значением интервала свыше 3000 человек, поселок Кадамовский – в группу больших населенных пунктов со значением интервала от 1000 до 3000 человек, хутор Суворовка – в I группу малых населенных пунктов со значением интервала до 200 человек.

На сегодняшний день в посёлке Персиановский проживает 4124 человека, в учхозе «Донское» - 1293 человека, в РТП – 976 человек. В посёлке Кадамовский проживает 1165 человека, из них детей дошкольного возраста 91 человек. В настоящее время население посёлка Казачьи Лагери составляет 3150 человек, в основном это военнослужащие и семьи военнослужащих  войсковых частей, расположенных на территории сельского поселения. Население хутора Суворовка  составляет 177 человека, в основном это пенсионеры.            Плотность населения муниципального образования  высокая составляет 50 человек на кв.км (0,5 человек на га), по сравнению с плотностью по району – 37 человек на кв.км.

Демографические процессы, происходящие в сельском поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Характеристика существующей демографической ситуации и численность населения производились на основе данных по общей численности населения в населенном пункте, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения по трем основным группам. Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2005-2006 годов в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

2.1.4.  Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

На территории Персиановского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет 219077 кв. м.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению составляет 19,6 кв.м/чел. В целом по Октябрьскому району на одного жителя приходится 17,6 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м. и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв.м.

На территории сельского поселения в поселках Персиановский и Казачьи Лагери 39 домов малоэтажной застройки находятся в муниципальной собственности, частные домовладения сельского поселения в количестве 820 домов, кирпичные, в настоящее время находятся в индивидуальной собственности. Донской государственный аграрный университет расположен автономно на 73 гектарах озелененной территории. Это центр посёлка Персиановский, жизнь посёлка тесно связана с университетом ДонГАУ. Жилые дома в поселке Персиановский, в посёлке Казачьи Лагери газифицированы. Обеспечены телефонной проводной связью. Первые дома на территории посёлка Казачьи Лагери начали строиться с 1982 года, это 14 пятиэтажных благоустроенных жилых дома. По улицам в поселках Персиановский и Казачьи Лагери проложен водопровод, в многоквартирных домах в поселках Персиановский и Казачьи Лагери жители пользуются централизованным отоплением, водопроводом и канализацией.

В посёлке Кадамовский в 1969 году в связи с увеличением численности населения хозяйством было построено 12  4-х квартирных домов, в 1984 году построено 78 жилых квартир. В настоящее время количество частных подворий 392. Основная часть жилых домов газифицирована, по улицам в поселке проложен водопровод, обеспечены телефонной проводной связью.

На территории хутора Суворовка 67 частных подворий, расположенных на одной улице, жилые дома хутора газифицированы, по улице проложен водопровод.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

В наши дни на улицах посёлков появляется все больше жилых домов, построенных по индивидуальным проектам, есть среди них как компактные, так и внушительные по своим размерам. Они выделяются среди прочих жилых строений, контрастируют с ними своей необычностью, но в то же время вносят своим видом новые веяния архитектуры нашей страны.

Администрация Персиановского сельского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству, оказывает помощь гражданам по правовым, юридическим и социальным вопросам, а также в оформлении пакета документов на субсидии, льготы, детские пособия, детское питание, социальные стипендии, на материальные и адресные помощи. Консультирует по национальным проектам «Обеспечение жильём молодых семей в Ростовской области» и «Доступное и комфортное жильё гражданам России».

В жилищной сфере Персиановского сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенного пункта. Наряду с точечной застройкой, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура

Персиановское сельское поселение - это поселение с полной инфраструктурой.

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения, улучшению качества жизни населения, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населённых пунктов.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания. Развитие сети культурно - бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта. Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты - образования, учреждения культуры, здравоохранения, социального обеспечения и спорта. Администрация сельского поселения, библиотеки, школы, предприятия широко используют в своей работе инновационные компьютерные технологии, имеется доступ к сети Интернет.

В 1949 году в посёлке Персиановский был открыт первый детский сад на 10 мест и магазин. В 1984 году построен детский сад на 140 мест. На территории «студенческого городка» ДонГАУ расположено 5 студенческих общежитий, 13 учебных корпусов, дом культуры, детская площадка, спортивно-развлекательный центр, детская школа искусств, почтовое отделение, детское дошкольное отделение МДОУ №32 количество детей 128 человек, Дом быта, столовая, милицейский участок. На территории посёлка Персиановский расположено детское дошкольное учреждение МДОУ №2 количество детей 35 человек, МОУ СОШ №61, сельский дом культуры 1976 года постройки, отделение Сбербанка, парикмахерские, церковь, пожарная часть, мелиоративный институт.

Школа №61 связана с историей ДонГАУ, в 1907 году была открыта на территории посёлка начальная школа для детей преподавателей сельхозучилища и его сотрудников. В настоящее время школа является общеобразовательной и входит в Донскую аграрную ассоциацию ВУЗов юга России. Численность учащихся – 354 человека.

В поселке Казачьи Лагери имеется дошкольное детское учреждение МДОУ №39 с числом детей 160 человек, школа МОУ СОШ №77 с численностью учащихся 350 человек, почтовое отделение, предприятия торговли и общественного питания, отделение Сбербанка, парикмахерская, баня. Сельский дом культуры 1984 года постройки, где для населения, молодёжи и подростков организованы различные кружки и спортивные секции.           В поселке Кадамовский имеется дошкольное детское учреждение, построеное в 1943 году,  МДОУ №33 число детей 74 человека, школа МОУ ООШ №75 с численностью учащихся 118 человек, почтовое отделение, сельский дом культуры СДК 1974 года постройки, предприятия торговли и общественного питания, почта, отделение Сбербанка, церковь. На территории хутора Суворовка располагаются только предприятия торговли.

Генеральным планом сельского поселения предлагается строительство детского сада в посёлке Персиановский.

Несмотря на снижение численности учащихся, остается проблема обеспеченности школьными местами  в школьных  учреждениях.  Дефицит школьных мест в поселении к численности детей школьного возраста соразмерен в настоящее время одной школе и на перспективу составит 281 мест.

Культурно-досуговые учреждения расположены в приспособленных зданиях, состояние удовлетворительное. Дом культуры ДонГАУ – центр культуры и отдыха жителей посёлка Персиановский, площадь зала на 730 мест. В Персиановском сельском ДК действует 10 взрослых и детских коллективов художественной самодеятельности которые принимают участие в районных, зональных и областных конкурсах художественной самодеятельности. В поселении организована молодёжная дружина из 24 человек, 18 тимуровских отрядов, волонтерский отряд из 7 человек – основной задачей которых является нравственно-эстетическое, духовное, гражданское и антинаркотическое воспитание в подростковой среде. Благодаря инициативе молодёжи и руководства сельской администрации создан молодёжный центр из двух залов – это модные современные залы зимний и летний, которые были построены студентами из полуразрушенных зданий. Силами молодёжи посёлка Персиановский и студенческого самоуправления проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, тематические вечера.

Особенностью Персиановского сельского поселения и ДонГАУ является формирование и работа строительных отрядов, направленных на благоустройство и строительство новых объектов в поселке Персиановский.

Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

В сельском поселении работает на территории ДонГАУ больница на 20 коек 1945 года постройки, студенческая и детская поликлиники, два фельдшерско-акушерских пункта в посёлке Персиановский на 5 рабочих мест, фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Кадамовский на 3 рабочих места, амбулатория в посёлке Казачьи Лагери на 7 рабочих мест. На территории поселка Персиановский создана стройотрядом «Дружба» плиточная аллея «Юности» протяженностью134 метра, которая соединяет центральную аллею с дорогой и участковой больницей в поселке. В посёлке Персиановский по улице Университетская находятся развалины бывшей больницы. Генеральным планом предлагается для создания внешнего вида поселка использовать участок под жилищное строительство.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Из спортивных сооружений на территории сельского поселения имеется 12 спортивных площадок, 6 футбольных полей, 7 спортивных залов где работает 35 спортивных секций. Спортивные команды Персиановского сельского поселения ежегодно участвуют во всех районных, зональных и областных спортивных мероприятиях: по волейболу, футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, настольному тенису, дартсу, легкой атлетике, карате, рукопашному бою. В летний период для работы с детьми из малообеспеченных семей ежегодно организовываются разновозрастные отряды ответственными на которых работают студенты-вожатые из ДГАУ. Трудные подростки привлекаются в спортивные секции. В центральной части посёлка Персиановский по улице Сосновая располагается площадка ипподрома, по улице Ростовская площадка автодрома.

2.1.5. Анализ  состояния использования территории

Земельный фонд Персиановского сельского поселения составляет 14370 га,  в том числе сельскохозяйственные угодья –10064 га, из них пашни – 2724 га

На территории сельского поселения 33,3% земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 9,6 % и состоят из земель посёлка Персиановский, посёлка Кадамовский, посёлка Казачьи Лагери, хутора Суворовка. Земли других категорий 57,1 % - это земли промышленности, транспорта, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения, земли водного фонда, земли запаса. Земли обороны и безопасности занимают наибольшую площадь Персиановского сельского поселения – 54,8%.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель  (по форме 22-2)

| Наименование показателей | Общая площадь земель | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | ( |  |  |
| Земли с/х назначения | 7463 | 33,3 | 7463 | 6422 |
| Земли населённых пунктов | 2143 | 9,6 | 1041 | 124 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения | 12755 | 56,8 | 29 | - |
| Земли промышленности | 24 | 0,1 | - | - |
| Земли транспорта | 331 | 1,4 | 29 | - |
| в том числе: железнодорожного | 277 | 1,2 | 29 | - |
| автомобильного | 54 | 0,2 | - | - |
| трубопроводного | - | - | - | - |
| Земли обороны и безопасности | 12299 | 54,8 |  |  |
| Земли иного специального назначения | 101 | 0,5 | - | - |
| Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | 30 | 0,1 | - | - |
| Земли запаса | 49 | 0,2 | 7 | 7 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 22440 | 100 | 8540 | 6553 |

На территории Персиановского сельского поселения в настоящее время действуют сельскохозяйственные организации ФГУП учхоза «Донское» и ФГУСП «Кадамовское» СКВО, промышленное предприятие РТП «Персиановское».

Площадь сельхозугодий ФГУП учхоза «Донское» ДонГАУ составляет 4235 га. Основным видом деятельности является организация учебной практики студентов ДГАУ, производство и реализация элитных семян сельхозрастений, выращивание и реализация племенного скота. Численность работающих в хозяйстве 216 человек.

Федеральное Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Кадамовское» СКВО основным направлением которого – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, производство овощей, мяса, молока для снабжения войск, количество работающих хозяйства составляет 242 человека.

ОАО РТП «Персиановское» является приемником организованной в 1930 году Персиановской МТС. Основной производственный профиль предприятия – ремонт тракторных двигателей. По инициативе предприятия здесь налажено производство сельскохозяйственной техники, востребованной хозяйствами района и других регионов России – тракторных сцепок, пружинных борон, глубокорыхлителей, комбинированных агрегатов для обработки почвы. Предприятие работает над расширением ассортимента и увеличением объемов производства выпускаемой продукции. Численность работающих в настоящее время составляет 72 человека.

На территории Персиановского сельского поселения крестьянско-фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства - специализируются на животноводстве и растениеводстве. Садоводческие объединения занимают площадь 365 га. Малие предприятия представляют обрабатывающее производство, строительство и торговлю. Индивидуальные предприниматели представляют торговлю, ремонтные  и обслужи-вающие предприятия.

### 2.2. Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта является его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению.

По функциональному использованию территория Персиановского сельского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений инженерной и транспортной инфраструктур.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

Сложившаяся планировочная организация Персиановского сельского поселения - это расположение  населенных пунктов  по западной границе поселения, вдоль железной дороги, кроме посёлка Кадамовский. Посёлок Персиановский расположен по правому  берегу реки Грушевка вдоль железной дороги и по обе стороне автодороги областного значения «Город Новочеркасск - посёлок Каменоломни», является административным центром сельского поселения, к северной границе примыкает посёлок Казачьи Лагери и далее хутор Суворовка. Посёлок Кадамовский располагается в юго-восточной части селького поселения.

В пределах указанных территорий  установлены следующие территориальные зоны.

### Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Посёлок Персиановский вытянут вдоль железной дороги по правому берегу реки Грушевка. Основная его часть расположена по обе стороны железной и автомобильной дорог с развитой инфраструктурой. Жилая зона  занимает центральную часть поселка и представлена застройкой квартального типа, сформированной застройкой индивидуальными жилыми домами с участками. Имеются жилые массивы с многоквартирными жилыми домами среднеэтажной жилой застройки. Часть территории, расположенная по правой стороне автодороги областного значения «Город Новочеркасск - посёлок Каменоломни», не имеет четко выраженной квартальной застройки и представлена линейной формой с двусторонней и односторонней планировкой. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённых улицами. Улицы  меридианного и широтного направления заасфальтированы, имеются тротуары по пути следования пешеходов, освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с использованием свободной от застройки территории, уплотнением сложившейся застройки за счет упорядочения кварталов. На территории посёлка наиболее активно развивается инвестиционная деятельность. Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для строительства, наиболее быстрыми темпами растет жилищное строительство. Резервные территории планируются в южной части поселка.

Поселок Казачьи Лагери вытянут вдоль железной дороги и берегом реки Грушевка с развитой инфраструктурой. Жилая зона  занимает центральную часть поселка. Существующая планировочная структура четкая и упорядоченная, организованная из пятиэтажных благоустроенных жилых домов, построенных в основном для военнослужащих и их семей войсковых частей, расположенных на территории сельского поселения. На данный момент поселок Казачьи Лагери территориально слился с поселком Персиановским.

Хутор Суворовка развиваетсяся вдоль реки Грушевка и имеет одну улицу, расположенную парралельно берегу реки. Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой с участками. На данный момент хутор Суворовка территориально слился с поселком Казачьи Лагери.

Поселок Кадамовский расположен вдоль балки Сухая Кадамовка. Жилая зона  занимает центральную часть поселка и представлена застройкой квартального типа линейной формой расположения улиц, в основном сформированной малоэтажной индивидуальной застройкой с участками. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённые дорогами с твердым покрытием.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и включает в себя объекты общественного обслуживания населения и объекты делового назначения.

Административный и общественно-деловой центр посёлка Персиановский сформирован  в центральной части, вокруг территории университета ДонГАУ и центрального парка. Здесь располагаются основные объекты связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан: дом культуры, детская площадка, спортивно-развлекательный центр, детская школа искусств, почтовое отделение, детское дошкольное отделение, Дом быта, столовая, милицейский участок, располагаются основные объекты системы расселения: администрация, СДК, врачебная амбулатория, школа, детский сад, и т.д.  Развитие общественного центра проектом предлагается на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий.

Административно-деловой центр посёлка Персиановский располагается на улице Мира, где находится администрация сельского поселения. Общественно-деловой центр образован в центре вокруг студенческого городка ДонГАУ и  центрального парка. Здесь располагаются социально-бытовые, учебно-образовательные, культурно-досуговые предприятия. Зона торгового назначения в основном располагается по улице вдоль автомобильной дороги, и расположенные по улице магазины в полной мере обслуживают всю территорию посёлка.

Общественно-деловая зона поселка Казачьи Лагери образована в центре по улицам  60 лет Победы и Российская. Здесь располагается почтовое отделение, предприятия торговли и общественного питания, отделение Сбербанка, лечебная амбулатория, парикмахерская, сельский Дом культуры, ЖКХ.

Общественно-деловая зона поселка Кадамовский образована в центре на улице  Садовая. Здесь располагается дошкольное детское учреждение, сельский дом культуры, предприятия торговли, почта, отделение Сбербанка, молельный дом. Зона социально-бытового назначения образована по улице Советская. Здесь располагается баня,  столовая, общежитие, гостиница, контора.

Производственная зона

Производственные зоны сельских поселений предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственная зоны поселка Персиановский находятся в черте населенного пункта в основном на периферии селитебной территории. Выделяются восточная производственная зона, где располагаются коммунально-складские помещения учебно-опытного хозяйства «Донское», кроме того, здесь находится несколько отдельных коммунально-складских объектов ООО «Агросфера» и гаражи учхоза «Донское»,  северная с расположением промышленного предприятия ОАО РТП «Персиановское» и земельный участок Наврузова; по переулку Новый располагается рыбный цех ИП Топчий. В центре посёлка по улице Сосновая находится участок ЧП Манчуряна В.А. В центре поселка по улице Сосновая находится пожарная часть.

Производственные зоны, как и в настоящее время, будут  располагаться в периферийной части поселения на севере и востоке. Территориальные резервы для размещения новых производственных и коммунальных объектов имеются в северной производственной зоне. Отдельные производственно-коммунальные объекты, расположенные в центральной части поселка, так же сохранят свое положение.

Резервные территории производственных зон генеральным планом предлагаются в северной части посёлка.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зона транспортной инфраструктуры представлена территориями железной дороги и автомобильной дороги проходящими с юга на север в западной части сельского поселения; улично-дорожной сетью населенных пунктов, гаражами, объектами автотранспортного обслуживания. В посёлке Казачьи Лагери имеются остановка электрички и автобусная  остановка на повороте на улицу Российская. Зона инженерной инфраструктуры представлена сооружениями и объектами инженерного обеспечения расположеными на территории населенных пунктов. В населенных пунктах сельского поселения имеется централизованное водоснабжение, газоснабжение, отопление,  централизованная напорная и самотечная канализация. В юго-восточной части поселка Персиановский созданы укрепляющие гидротехнические сооружения  (дамбы) по левому берегу реки Грушевка.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения.    На территории сельского поселения зона сельскохозяйственного использования находится как в черте населенного пункта так и за чертой и представлена сельскохозяйственными угодиями, территориями объектов сельскохозяйственного назначения, землями коллективного садоводсва. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства представлены молочно-товарной фермой и летним лагерем учебно-опытного хозяйства «Донское» в юго-восточной части поселка  Персиановский. Земли коллективного садоводсва располагаются в основном в южной части поселка Персиановский и вдоль левого берега реки Грушевка.

Увеличение зоны сельскохозяйственного использования  не предусматривается в генеральном плане.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для создания объектов рекреации местного значения. Основу рекреационного потенциала составляют река Грушевка, пруды на территории посёлка Персиановский. На территории поселка Кадамовский на левом берегу пруда располагается Кадамовская база отдыха.

Данная группа представляет исключительно привлекательные пейзажи, пригодные для кратковременного массового отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий. Генеральным планом предлагается в посёлке Персиановский создание зелёной зоны вокруг пруда между улицами Набережная и Южная со строительством базы отдыха,  и зелёной зоны между улицами Октябрьская и Южная. Вдоль автомобильной дороги «город Новочеркасск – посёлок Каменоломни» проектируется строительство бассейна и создание сквера со строительством фонтана.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение. На территории сельского поселения на территории земель ФГУП учхоза «Донское» ДонГАУ расположен Персиановский заповедник площадью 70 га. К нему примыкают 12 га заповедной рощи имени Докучаева. Заповедник «Персиановская степь» представляет собой настоящую первобытную разнотравно-ковыльную степь Приазовья, никогда не вовлекавшуюся в хозяйственную деятельность человека. Персиановская заповедная степь – уникальный степной целинный участок как образец исчезающей природы донских степей. В памятник природы  входит также лес – дубрава им. Докучаева – противоэрозионный и почвозащитный лесной массив как опыт лесоразведения по методу В.В. Докучаева. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельского поселения находится  три кладбища. В поселке Персиановский два кладбища расположены  в черте населенного пункта в западной и восточной частях. Генеральным планом предусматривается расширение территории кладбища. В поселке Кадамовский  кладбище расположено  в черте населенного пункта на севере.

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и не пищевого сырья животного происхождения).

В Персиановском сельском поселении существующий скотомогильник располагается в границе поселка Персиановский на северо-востоке на расстоянии 500 м от жилой застройки, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (СЗЗ для скотомогильников – 1000 м), поэтому необходимо его закрыть с обязательным проведением природоохранных мероприятйя и рекультивационных работ.

Санкционированного места размещения отходов на территории Персиановского сельского поселения нет, осуществляется контейнерная (многоквартирные дома) и поведерная (частный сектор) система сбора ТБО. Регулярность вывоза отходов в многоквартирных домах ежедневно, в общежитиях ДонГАУ 2 раза в день, в частном секторе составляет 2 раза в неделю. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся на территории поселков Персиановский Кадамовский, Казачьи Лагери производит ООО «Коммунальшик» на полигон города Новочеркасска.

Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. Убраны стихийные свалки.

В кварталах многоэтажной застройки, на территории студенческого городка ДонГау, на территории школ, детских садов находятся контейнеры для сбора мусора, у административных зданий и магазинов размещены урны.

Зона военных объектов и режимных территорий

В состав зон военных объектов и режимных территорий включаются объекты оборонного назначения. В настоящее время на территории сельского поселения находятся военные части, испытательные полигоны, склады МВД.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории Персиановского сельского поселения. В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения и для охраняемого восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Генеральным планом предлагается  развитие зоны жилой застройки, зоны общественно-деловой застройки, развитие промышленной и коммунально-складской территорий, объектов инженерного оборудования водоснабжения и санитарной очистки, развитие рекреационной зоны в черте населенных пунктов.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Ростовской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана сельского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

## Внешний транспорт.

Транспортный комплекс Персиановского сельского поселения представлен железнодорожным и автомобильным видами, которыми осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения населенного пункта, организации и развития производственных сил.

По территории Персиановского сельского поселения проходят автомобильные дороги с твердым покрытием областного значения «Город Новочеркасск - посёлок Каменоломни», «город Новочеркасск – пос. Багаевский», подъезд от автодороги «город Новочеркасск – пос. Багаевский» к поселку  Кадамовский, которые соединяют сельское поселение с соседними районами. Общая протяжённость автодорог с твёрдым покрытием вне населённых пунктов 20,17 км.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предлагается:

- улучшение состояния  существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

По территории Персиановского сельского поселения в западной части с юга на север проходит железная дорога, в южной части проходит подъездная железная дорога к промышленной зоне ГРЭС Новочеркасск.

Пассажирский транспорт

Перспективы развития транспортной деятельности в сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов.

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Основным видом транспорта на территории Персиановского сельского поселения является автомобильный, имеется автобусное сообщение. Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В сельском поселении действует 6 пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области, к железнодорожным станциям.

Остановки для общественного транспорта на автодороге областного значения располагаются на съезде в посёлок Казачьи Лагери, в посёлке Персиановский две остановки на пересечении автомагистрали с улицей Мичурина, две на пересечении автомагистрали с улицей 8 Марта, одна на съезде к территории МСО, в центре посёлка остановка находится на улице 8-е Марта. В посёлке Кадамовский остановка находится в центре на пересечении улицы Юбилейная и переулка Ростовский. На железной дороге в поселении находится железнодорожный вокзал «Персиановка» и остановка для электричек в посёлке Казачьи Лагери.

## Улично-дорожная сеть

Уличная сеть жилой застройки обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды. Протяженность уличных дорог с твердым покрытием на территории посёлка Персиановский 45 км, на территории посёлка Кадамовский 12 км, на территории посёлка Казачьи Лагери 3,5 км, на территории хутора Суворовка 1,3 км.

В Персиановском сельском поселении принята следующая классификация улиц:

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основные улицы в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

В посёлке Персиановский главная улица Мира имеет твердое покрытие проезжей части. Основными сельскими улицами являются улицы Зелёная, Университетская, Садовая. Второстепенными улицами в жилой застройке являются остальные 29 улиц и 2 переулка. Основной въезд в посёлок Персиановский и выезд осуществляется по улицам Кадамовская, 8-е Марта, Привокзальная.

В посёлке Кадамовский главная улица Советская имеет твердое покрытие проезжей части. Основная сельская улица Юбилейная. Второстепенными улицами в жилой застройке являются остальные 5 улиц и 5 перулков. Основной въезд в посёлок Кадамовский и выезд осуществляется по улице Юбилейная и переулку Ростовский.

В посёлке Казачьи Лагери главная улица Российская имеет твердое покрытие проезжей части. Основная сельская улица 60 лет Победы. Второстепенными улицами в жилой застройке являются Петрушко, Речная, Дорожная. Основной въезд в посёлок Казачьи Лагери и выезд осуществляется по улицам Российская и 60 лет Победы.

В хуторе Суворовский имеется только одна улица Красноармейская частично асфальтирована.

Производственное движение, в основном осуществляется по объездным производственным дорогам  за пределами жилой зоны.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (асфальт, шлак, гравий).

### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока   (2015 г.) из расчета  200 автомобилей на 1000 человек составит 2230 единицы. На расчетный срок (2025г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 – 3120 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах расположенных в центральной части  поселка Персиановский. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по станице суммарная мощность СТО должна составить на расчетный срок – 10 постов. На территории посёлка Персиановский на улице Заречная располагается СТО и на автомобильной дороге областного значения две СТО. Генеральным планом предлагается строительство двух станций технического обслуживания в посёлке Персиановский.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок – 2 колонки. На территории сельского поселения  АЗС  располагаются вдоль автодорог областного значения «Город Новочеркасск - посёлок Каменоломни», «город Новочеркасск – пос. Багаевский» и в южной части посёлка Персиановский.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами, ГАЗС располагается на юге сельского поселения вдоль автодороги областного значения «город Новочеркасск – пос. Багаевский».

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения. Генеральным планом предлагается размещение по территории посёлка Персиановский автосервис, придорожного сервиса, автомагазина.

2.4. Инженерное обеспечение территории

Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселения показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем инженерного оборудования.

При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами.

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке развития населенных пунктов, а в дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Персиановское сельское поселение относится к благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ) и магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории.

Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ, ВЛ-330кВ, в южной части поселка Персиановский и на северо-западе поселка Казачьи Лагери располагаются электроподстанции. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через 19 трансформаторных подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенние и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, в 2008-2015 гг. требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей, разъединителей и др.), выработавшего эксплуатационный ресурс.

Водоснабжение

Персиановское сельское поселение, расположенное в Октябрьском районе относится к зоне, недостаточно обеспеченной подземными водами. Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточный уровень развития централизованного водоснабжения в сельском поселении; отсутствие централизованных систем водоснабжения; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, для внедрения новых усовершенствованных технологий.

В Персиановском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется только на территории многоквартирной застройки, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок. Вода поступает по распределительным водонапорным сетям в водонапорную насосную станцию из города Новочеркасска. Артезианские скважины, расположенные на территории поселка Персиановский, в основном не имеют зон санитарной охраны и эксплуатируются с 2001 года. Водопроводные сети в посёлке Кадамовский были приняты в эксплуатацию в 1953 году. В настоящее время  в связи с износом водопроводной арматуры водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, главой Администрации Персиановского сельского поселения принято решение о реконструкции разводящих водопроводных сетей в посёлке Кадамовский.

## Канализация

В настоящее время в населенных пунктах Персиановского сельского поселения действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятия. Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационные насосные станции (КНС) расположенные в поселках Персиановский и Казачьи Лагери. Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорным коллекторам попадают на ГКНС очистных сооружений канализации поселка Персиановский. Оборудование КНС находится в удовлетворительном состоянии, но является устаревшим с точки зрения  энергоемкости и технологичности, управление насосными агрегатами и запорной арматурой осуществляется в ручном режиме.

Характеристика КНС

| № п/п | Название год ввода в экспл. | Адрес | Существующая производительность, м3/сут | Необходимая производительность, мЗ/сут | Техническое состояние | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1, 1978 | ул. Мичурина | 600 | 800 | Удовлетворительное, ручной режим управления | 65% |
| 2 | КНС №2, 1980 | ул. Зеленая | 580 | 800 | Удовлетворительное, ручной режим управления | 60% |
| 3 | КНС №3, 1985 | ул. Мира | 570 | 700 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 40% |
| 4 | КНС №4, 2000 | РТП | 620 | 750 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 20% |
| 5 | ГКНС, 1972 | ОСК | 1300 | 1500 | Удовлетворительное, автоматический режим управления | 10% |

Характеристика ОСК

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество очистных сооружений, год ввода в эксплуатацию | ед. | 1, введены в эксплуатацию в 1972 г. |
| 1 | Состав очистных сооружений | ед. | Приемная камера, горизонтальные песколовки, аэротенки, биореактор, сооружения по обработке осадка. |
| 2 | Вид очистки (механическая, биологическая) | ед. | Механическая, биологическая |

Персиановская ОСК эксплуатируются с1973г. После реконструкции ОСК в 2008 г, находится на стадии пусконаладочных работ. Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района необходима реконструкция КОС в  поселке Казачьи Лагери.

## Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется, в основном, от котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население.

В Персиановском сельском поселении централизованное теплоснабжение имеется в посёлках Персиановский и Казачьи Лагери.

В посёлке Персиановский эксплуатируется котельная с тремя котлами ДКВР 6,5/13 общей мощностью 12 Гкал/час и блочная котельная с двумя котлами Vitoplex 100S/час общей мощностью 2,8 МВт, которые отапливают помещения на территории ДонГАУ, МОУ СОШ №61, МДОУ №32, администрацию сельского поселения и улицы Мичурина, Кривошлыкова, Мира, Школьная, Весенняя. В посёлке Казачьи Лагери эксплуатируется котельная с двумя котлами ДКВР 10-13 общей мощностью 14 Гкал/час, которые отапливают помещения на территории воинских частей, МОУ СОШ №77, МДОУ №39 и14 многоквартирных жилых домов по улицам Петрушко, Российская, 60 лет Победы. Топливом для котельных является природный газ.

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Газоснабжение

По территории  Персиановского сельского поселения проложен газопровод среднего давления и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам населённых пунктов. На территории сельского поселения в посёлке Персиановский газифицировано 95% домов, в посёлке Кадамовский газифицировано 83% домов, в посёлке Казачьи Лагери газифицировано 100% домов, в хуторе Суворовка газифицировано 96% домов.

Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к газораспределительной станции (ГРС), от ГРС прокладываются распределительные газопроводы среднего давления до газорегуляторных пунктов (ГРП), расположенных в населённых пунктах на территории селитебной застройки, у котельных, возле промышленных предприятий.

Телефонизация

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. Октябрьский район имеет разветвленную сеть электросвязи и почтовой сети.

В настоящее время населению и предприятиям, входящим в Октябрьский район, предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

По территории Персиановского сельского поселения вдоль автомобильной дороги областного значения «город Новочеркасск – пос. Кадамовский» проходит кабель связи ВОЛС. Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако уровень обеспеченности квартирными телефонами в Персиановском сельском поселении низкий и составляет 1947 номеров. Обеспечено телефонной проводной связью 1415 квартир в посёлке Персиановский и 382 квартиры в Посёлке Казачь Лагери. В посёлке Кадамовский обеспечено телефонной проводной связью 150 квартир.

Развивается в сельском поселении и таксофонная связь. Три таксофона установлены на территории посёлка Персиановский, один на территории посёлка Кадамовский и один на территории хутора Суворовский.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием в Октябрьском районе составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в сельском поселении предоставляются почтовими отделениями расположенными в поселках Персиановский и Кадамовский. Почты обеспечивают все виды почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

### Вертикальная планировка

## Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

## Защита от затопления

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

На территории сельского поселения вдоль берегов реки Грушевка уже созданы гидротехнические сооружения (дамбы).

## Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

## Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости, регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

На территории сельского поселения предлагается создание лесных полос, лесных посадок вокруг оврагов, облесение берегов пруда в посёлке Персиановский.

## Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневыхи обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

## Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Кроме того, согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, необходимо строительство очистных сооружений дождевой канализации.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной  и дождевой канализаций.

### 2.6.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности, сюда отнесены застроенные территории.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и производственного строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями к неблагоприятным процессам на проектируемых территориях относятся: затопление, подтопление, заболачивание, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, ветровая дефляция, сейсмичность.

Территория  сельского поселения занятая оврагами, балками, поймами реки, по природным условиям относится к неблагоприятным и ограниченно благоприятным для жилищно-гражданского и производственного строительства.

Ограничивающим фактором на территории является мелкие геоморфологические элементы: ложбины стока, бессточные ложбины, водораздельные пространства, а также сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками. Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами реки, сложенными породами долинно-балочного комплекса, ручьями, оврагами с временными водотоками. Ограничивающим фактором  является также наличие оврагов глубиной  3-10м.

На территории сельского поселения вдоль железной дороги, вдоль автомобильной дороги областного значения выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору неблагоприятные для капитального строительства.

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные земли с высокой категорией бонитета, которые включены в ограниченно благоприятную зону  для жилищно-гражданского строительства.  Но поскольку эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями, нет необходимости отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, поскольку жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, территория Персиановского сельского поселения относится к категории ограниченно благоприятной для производственного строительства. Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования.

К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны, охранные зоны, водоохранные  зоны рек.

К неблагоприятным территориям отнесены территории занятые оврагами и балками.

### Геофизические условия

Согласно в СНиП II. 7.81* «Строительство в сейсмических районах» системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний).

### Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Персиановское сельское поселение в составе Восточно-Донбасской агломерации относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами. Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена рекой Грушевка субмеридионального простирания, а также прудами в балке Сухая Кадамовка.

### Гидрогеологические условия

В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района.

Система питьевого водоснабжения частично связана с использование местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов.  Ниже приводится краткая характеристика основных горизонтов.

Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов                                                Таблица №1

| № п/ п | Название водоносных горизонтов и комплексов | Область распростра-нения | Водовмещающие породы Мощность (м) | Глубина залегания (м) напор (м) | Водообильность Дебит скважины (л/сек) пониже-ние (м) | Минерализация (г/куб.дм) | Величина общей жесткос-ти (ммоль/куб.дм) | Химический состав | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений | Пойма, I и II надпойменные террасы рек и долины крупных рек и балок | Мелкозернистые и среднезернистые кварцевые пески, суглинки, супеси несколько м, до 5 | 0,9 – 12 н/д | 0,03 – 5 2,87 – 5 | 0,1 – 2,5 | 3,7 – 16,2 | Сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения (стан. Вешенская) |
| 2. | Палеогеновый водоносный комплекс | Повсеместно, за исключе-нием долин рек Дона, Песковатки, Сухой Елани, Тихой, Чира и др. | Разнозернистые в основном мелко- и среднезернистые, кварцево-глауконитовые пески и песчаники 14 - 80 | 6 – 94 н/д | 0,1 – 10,0 1,2 – 30,0 | 0,1 – 2,7 | 1,4 – 16,8 | Сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые, магниево-натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения скважинами и колодцами |
| 3. | Водоносный комплекс верхнекаменноугольных отложений (С3) | Донецко-Донской и Восточно-Донецкий бассейн | Известняки и песчаники среди глинистых и песчано-глинистых сланцев 8 - 40 | – напорный | - | 0,6 – 2,7 | 3,6 –59,7 | Гидрокарбонатные | Широко используется для хозпитьевого водоснабжения |
| 4. | Водоносный комплекс терригенной толщи среднекаменноугольных отложений (С2) | Повсеместно всеверной части Ростов-ской области, район открытого Донбасса | Прослои извест-няков и песчаников среди глинистых и песчано-глинистых сланцев и аргиллитов 3 400 | 150 – 180 (Восточно-Донецкий бассейн) 800 – 1500 (Донецко-Донской бассейн) 3 – 115 | 0,44 – 3,1 – | 0,6 – 3,3 Восточно-Донецкий бассейн 100 – 130 Донецко-Донской бассейн | - | Гидрокарбонатные, бром – до 599 мг/куб.дм йод – 34 мг/куб.дм (в пределах Донецко-Донского бассейна) | Играют важную роль в водоснабжении в пределах Восточно-Донецкого артезианского бассейна |

### Оценка социальной сферы

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области обеспеченность учреждениями здравоохранения, культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам. Одной из проблем сельского поселения является недостаточная обеспеченность детскими дошкольными и школьными учреждениями.

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая доступность покрывает всю территорию посёлков сельского поселения.

Оценка инженерной инфраструктуры.

Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенных пунктов  показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселении зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

На основе анализа территория Персиановского сельского поселения относится к благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития систем водоснабжения, газоснабжения, энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади.

### Оценка  транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Персиановского сельского поселения представлен железнодорожным и автомобильным транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в поселках наиболее благоприятная, территории сельского поселения - благоприятная.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства.

Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Давая комплексную оценку территории муниципального образования по степени благоприятности дальнейшего развития, отмечаем следующие моменты.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв.

Территория  благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв.

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к категории слабосмытых почв.

Территория ограниченно  благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к категории среднесмытых почв.

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок.

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в настоящее время заняты пахотными землями.

Оценка территории для организации отдыха.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие природно-ландшафтных осей (река, пруды).

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.

Основная природно–ландшафтная  планировочная ось – река Грушевка, которая наиболее благоприятна для полноценного отдыха, так как эти места имеют живописный ландшафт представленный древесно–кустарниковой растительностью на сухих песчаных почвах. Река протекает по западной границе посёлков Персиановский,  Казачьи Лагери и хутора Суворовка.

Зона отдыха Кадамовка, популярная в настоящее время, может служить для кратковременного отдыха. Здесь может развиваться пляжный, игровой отдых выходного дня.

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются пруды в посёлке Персиановский.

### Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

В настоящее время территория, приземный атмосферный слой и гидрографическая  сеть поселения значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

2.7.  Охрана окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года ветровая нагрузка способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеорологических параметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА)

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Персиановского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно–защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны, разрабатывается комплекс природоохранных мероприятий. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Персиановского сельского поселения на землях ФГУП учхоза «Донское» ДонГАУ, расположен памятник природы «Персиановская заповедная степь», состоит из двух участков. Первый участок расположен в 6 км от железнодорожной станции «Персиановка» в верховье балки Хорули между опытными полями. Границы проходят по грунтовым дорогам с лесополосами. Второй участок дубрава имени Докучаева, расположен в 6 км от железнодорожной станции «Персиановка» в верховье балки Хорули, северная граница прилегает южной границе первого участка, далее проходит в западном направлении по границе опытного поля до балки, южная граница проходит по границе пашни до автодороги. «Персиановская заповедная степь» – уникальный степной целинный участок как образец исчезающей природы донских степей. В памятник природы  входит также лес – дубрава им. Докучаева – противоэрозионный и почвозащитный лесной массив как опыт лесоразведения по методу В.В. Докучаева. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение.

Объекты культурного наследия на территории представлены памятниками археологии, искусства, истории местного значения. В парке посёлка Персиановский располагаются объекты культурного наследия – памятники посвященные воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на территории кладбища располагается памятник – братская могила. Охранные зоны для объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов предлагается временная граница санитарно-защитной зоны- 50 м от внешних границ.

Для предотвращения загрязнения и заиления водных объектов Персиановского сельского поселения необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и в соответствии с пунктами 5.3.5. - 5.3.9. Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в сельском поселении возложены на юридические и физические лица  в пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных полос.

Водоохранная зона для реки Грушевка - 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м, для ериков и прудов – водоохранная зона и ширина прибрежной защитной полосы 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, места складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

-проведение рубок главного пользования;

-строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско- хозяйственных объектов;

-проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-защитные зоны кладбищ, карьера.

Производственные зоны и зоны объектов сельскохозяйственного назначения находятся в черте населенных пунктов, ферма  ООО «Агросфера», молочно-товарная ферма и летний лагерь учебно-опытного хозяйства «Донское», промышленное предприятие ОАО РТП «Персиановское», складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка и мастерских, ферма СТФ.

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.) и Приложений 17, 18 нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области санитарно защитные зоны устанавливаются:

(  Санитарно–защитная зона – 50 м для сельских кладбищ.

(  Санитарно – защитная зона - 50 м  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

(  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов.

( Санитарно – защитная зона – 50 м для станции технического обслуживания легкового автотранспорта до 5 постов

( Санитарно – защитная зона – 100 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

(  Санитарно – защитная  зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов;

( Санитарно – защитная зона – 100 м для карьера по добыче песка, глины, песчано-гравийной смеси;

( Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом

(   Санитарно – защитная зона – 300 м для свинотоварной фермы до 4000 голов;

(   Санитарно – защитная зона – 300 м для крупного рогатого скота менее 1200 голов;

(   Санитарно – защитная зона – 300 м бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные объекты мощностью 50-500 тонн в сутки;

(  Санитарно – защитная зона – 300 м рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с утильцехами (без коптильных цехов)

(  Санитарно – защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта вместимостью свыше 300 машино-мест принимается 50 метров до фасада жилых домов.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года

№ 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением следующих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

-  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На территории сельского поселения размещены электрические сети ВЛ6 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 330 кВ.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 1 кВ - 20 кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 110кВ – 20 м, ВЛ 220кВ – 25 м, ВЛ 330кВ – 30 м

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы.

Согласно Санитарных правил и норм  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399 и Приложения 13 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, зона санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров, охранная зона для водопровода 5 метров.

Генеральным планом сельского поселения предлагается комплекс природоохранных мероприятий вокруг площадки водопроводных сооружений и водонапорной башни:

(  Санитарно – защитная зона –50 м для площадки водопроводных сооружений

(  Санитарно – защитная зона –30 м для водонапорной башни

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-  применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Придорожная полоса для автомобильной дороги областного значения принимается 50 метров.

Полоса отвода железной дороги составляет 100 метров.

Экология

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Персиановское сельское поселение входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных предприятий, локальными разработками месторождений полезных ископаемых. На экологическое состояние Персиановского сельского поселения  огромное влияние оказывают урбанизированные территории городского округа Новочеркасска.

Основными экологическими проблемами являются:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшения влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

Современное экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и не достигают опасных значений.

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано именно с этой отраслью.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные объекты,  железнодорожный и автодорожный транспорт.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на значительное загрязнение подземных вод.

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель,  дегумификация почв,  деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и гражданской обороны

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, химическая опасность.

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, при прорывах межпоселкового газопроводов возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта. В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера обусловлены климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими (атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением температуры, гололёдом.

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями территории сельского поселения являются:

- грозы,

- ливни с  интенсивностью 30мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы);

- просадочность грунтов;

- подтопление территории;

- оползни, обвалы.

Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и мешать проведению нормальной их эксплуатации.

### Геологические опасные явления

На территории Персиановского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов на территории поселения.

### Гидрологически опасные явления

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера Основными источниками территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, в том числе аварии на пассажирских и товарных поездах; аварии на автодорогах; аварии на транспорте с выбросом АХОВ; пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса; остается высокая взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность на транспортных системах (трубопроводы,обрушение мостов, ДТП и др.);

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера.

| №№ по г/п | Наименование здания и сооружения | Основные поражающие факторы | Классификация в соответствии с ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые и общественные здания | - обрушение зданий; - тепловое излучение при пожаре; | Авария территориального характера Авария локального характера |
| 2 | Котельные | - ударная волна при взрыве; - отравление продуктами сгорания | Авария локального характера Авария локального характера |
| 3 | Трансформаторные подстанции | - поражение электрическим током; - тепловое излучение при пожаре. | Авария локального характера Авария локального характера |
| 4 | Газораспределительные пункты | - ударная волна при взрыве природного газа | Авария локального характера |
| 5 | Газоснабжение | нарушение условий жизнедеятельности | Авария местного характера |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |
| 7 | Электроснабжение |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально-культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной безопасности.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

К числу взрывоопасных  и пожароопасных объектов (ВПО) на территории Персиановского сельского поселения относятся магистральный газопровод, проходящий по территории сельского поселения, водозаборная станция, электроподстанции, газораспределительные пункты, АЗС, ГАЗС, СТО, машинотракторные мастерские, свинотоварная ферма, рыбный цех.

##### Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ростовской области  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

-создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.    К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном  транспорте необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.

-оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес.

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

-формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

##### Общие требования к взрывопожароопасным объектам:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. р.п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения;

-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту  вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется  пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. На территории Персиановского сельского поселения располагается пожарная часть №68. Генеральным планом проектируется строительство пожарной части на территории посёлка Персиановский.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для  Персиановского сельского поселения на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом воды на пожаротушение жилых зданий 10 л/сек в жилой застройке и один пожар на сельскохозяйственных предприятиях с расходом воды на пожаротушение 10 л/сек. Количество одновременных пожаров – 1.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(2пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа)( 1000л ( 216 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района.

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации хутора Алексеевка;

-усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств  в  районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельского поселения введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев).

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой.

При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, рекомендуется:

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

- провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

3. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории сельского поселения

3.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории  Персиановского сельского поселения

В целях реализации проекта Генерального плана в части развития муниципального образования в границах Персиановского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области согласно Схемы территориального планирования Ростовской области и Схемы территориального планирования Октябрьского района Ростовской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

Первая очередь – до 2015 г.

Расчетный срок – до 2025 г.

## Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

Промышленность

-выделение площадей для нового технопарка

- выделение инвестиционных  площадей

- выделение площадей для производственного развития

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры населения

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы.

- создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа.

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон

- строительство новых жилых образований

- благоустройство территории населенного пункта

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, более необходимых для сельского поселения;

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социаль-ных услуг;

- строительство учреждений дошкольного воспитания

- строительство предприятий торговли

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-технической инфраструктуры

Одним из факторов экологической опасности остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.                        Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Водопотребление, канализация

- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, канализации, очистных сооружений, КНС.

- проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и канализации в населённом пункте

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при строительстве новых жилых образований

Газоснабжение

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения.

Теплоснабжение

- перевод угольных, электро - мазутных котельных на природный газ

- проектирование и перевод квартир в многоквартирных жилых домах с центральным отоплением и индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового оборудования

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных на экономичные виды топлива

Электроснабжение

- проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом.

Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию для перевода в сеть дорог общего пользования.

Мероприятия по развитию и размещению рекреационной зоны

- для создания внешнего облика населенного пункта намечается создание зелёной зоны и зоны отдыха.

Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической обстановки  Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн:

-озеленение существующих санитарно-защитных зон, которые накрывают значительные участки жилого фонда

Снижение вредных сбросов в водоёмы:

- строительство сетей дождевых стоков и их очистка;

- строительство хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- охрана источников водоснабжения

- обвалование объектов сельскохозяйственного назначения расположенных на границе водоохранных зон

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима;

Санитарную очистку территории:

- мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

3.2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Утвержденная Собранием депутатов Октябрьского района в 2007 г. (Решение № 183) стратегия развития Октябрьского района определяет строительство промышленных предприятий на территории Персиановского сельского поселения и промышленной зоны как «Приоритетное направление инвестиционной деятельности». Персиановское сельское поселение располагается в южной части Октябрьского района на пригородной территории города Новочеркасска, с наибольшим рейтингом развития, где ожидаются наибольшие темпы роста со значительной долей участия в развитии экономики частных инвесторов. На территории посёлка Персиановский инвестируется площадь для жилищного строительства. Участок расположен в квартале ограниченном улицами Мира, 8 Марта и Зеленая, предлагается на первую очередь строительства.

К числу промышленных предприятий относится Открытое акционерное общество «Персиановское ремонтно-техническое предприятие» образовано в 1930 году.

Основной производственный профиль предприятия – ремонт тракторных двигателей.

По инициативе предприятия здесь налажено производство сельскохозяйственной техники, востребованной хозяйствами района и других регионов России – тракторных сцепок, пружинных борон, глубокорыхлителей, комбинированных агрегатов для обработки почвы. Предприятие работает над расширением ассортимента и увеличением объемов производства выпускаемой продукции.

Персиановское сельское поселение входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством.

В поселении сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство).

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», развитие отрасли «растениеводство» на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

Ведущее место в экономике сельского поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. На территории Персиановского сельского поселения в настоящее время действуют сельскохозяйственные организации ФГУП учхоза «Донское» и ФГУСП «Кадамовское» СКВО.

Основным видом деятельности ФГУП учхоза «Донское» ДонГАУ является организация учебной практики студентов ДГАУ, производство и реализация элитных семян сельхозрастений, выращивание и реализация племенного скота.

Федеральное Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Кадамовское» СКВО основным направлением которого – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, производство овощей, мяса, молока для снабжения военных частей расположенных на территории Персиановского сельского поселения. Земли обороны и безопасности занимают наибольшую площадь Персиановского сельского поселения – 54,8%.

Основными сельскохозяйственными культурами в Персиановском сельском поселении являются зерновые и подсолнечник. Средняя урожайность зерновых за 2010 год составила 42,1 ц/га. В 2010 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 2630 тонн зерна, 500 тонн подсолнечника. Овощеводство в поселении имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах. В 2010 году в личных подсобных хозяйствах  было получено овощей 210 тонн.

В настоящее время в поселении отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе.

Современное состояние отрасли животноводства в поселении характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, ростом производства (реализации) молока во всех категориях хозяйства. В 2010 году сельскохозяйственными предприятиями поселения было получено 400 тонн мяса, 900 тонн молока.  Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития. Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий. Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

С целью развития Агропромышленного кластера, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышения рентабельности животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий согласно «Стратегии социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проектом предлагаются следующие мероприятия:

-    Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями

-  Генеральным планом проектируется отвод трёх земельных участков для развития нового агротехнопарка в северо-восточной части посёлка Персиановский, способного оказывать разносторонюю техническую помощь.

-  Для перспективного развития производственной деятельности генпланом предлагается отвод земельных участков для размещения промышленных и коммунально-складских территорий в северной части посёлка Персиановский три участка расположенные вдоль автомобильной дорогой областного значения и два участка вдоль железной дороги, один участок на юге посёлка Кадамовский.

За последние годы количество проживаемого населения по всем возрастным категориям изменилось, изменилось и количество жилых домостроений, в которых проживает население, соответственно изменились границы населенных пунктов.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны площади в существующих границах.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них, необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и  благоустройству территории. В сельском поселении выделение резервных территорий, необходимых для развития населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения. Реализация мероприятий по развитию поселков осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

В Персиановском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории многоквартирной застройки, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок. Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

-организация системы водоснабжения где отсутствует централизованное водоснабжение;

-совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

-реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

-охрана источников питьевого водоснабжения.

Рост объемов производства продукции животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников.

Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

Повышение уровня благоустройства и возникновение новых инвестиционных площадок также требует увеличения объемов воды питьевого качества.

Перспективная потребность в питьевой воде сельских населенных пунктов рассчитывается исходя из численности населения и укрупненных норм на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, принимаемые в соответствии со СНиП 2.04.02 – 85 , а также с учетом фактически сложившегося уровня благоустройства сельских поселений и предложений администрации муниципального образования.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. человек предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома,  удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Водоснабжение детских и медицинских учреждений в поселениии, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства предлагается обеспечивать автономными системами. Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

В соответствии с Рабочим проектом 95-С1-НВ «Реконструкция системы» в посёлке Кадамовский запроектирована прокладка напорных кольцевых водопроводных линий по улице Первомайская, пер. Ростовский, ул. Юбилейная, ул. Советская, пер. Школьный, ул. Молодежная, пер. Новоселовский из полиэтиленовых труб. На проектируемой водопроводной сети предусматривается установка водопроводных колодцев с пожарными гидрантами.

В сельских населенных пунктах развитие канализации значительно отстает от развития водоснабжения, которое также находится на недостаточном уровне. Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района на перспективу централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах.

В настоящее время в поселках Персиановского сельского поселения имеются сети коллекторов и КНС. Сточные воды по системе самотечных сетей попадают на канализационные насосные станции (КНС), оттуда по напорному трубопроводу под напором транспортируются на очистные сооружения.

В сельских населенных пунктах, не имеющих канализации, допускается канализование отдельных (или нескольких) зданий со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема.

Централизованная и децентрализованная системы канализации (на I очередь) намечаются в тех же населенных пунктах, где будет иметь место централизованное и децентрализованное водоснабжение.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*) может предусматриваться система открытых и закрытых водостоков с транспортированием поверхностных стоков на очистные сооружения дождевой канализации.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

На момент разработки генерального плана газоснабжение потребителей природным газом в сельском поселении составляет 93,5%.

При разработке схемы газоснабжения сельского поселения следует учитывать следующие факторы:

- удаленность объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численность населения, проживающего в населенном пункте;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

В соответствии со Стратегией развития в сельском поселении для повышения уровня жизни необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного. Поэтому одним из приоритетным направлений развития поселения должно стать создание современного телекоммуникационного комплекса.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов.

Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году

Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

После осуществления всех выше перечисленных мероприятий в населенном пункте будут созданы благоприятные условия для дополнительного жилищного строительства, хорошие условия для ведения личного подсобного хозяйства и проживания населения.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 и Постановлением Администрации Ростовской области № 466 от 28.11.2006 года.

В поселках Персиановского сельского поселения имеются большие резервы для новой  застройки в границах населенных пунктов. Минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений Схемы территориального планирования Ростовской области на 2015 год 22,7 кв.м/чел., на расчетный срок 29,2 кв. м/чел. Наряду с точечной застройкой в населенных пунктах, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должна создаваться вся необходимая социальная инфраструктура.

На территории посёлка Персиановский предлагается  новое строительство индивидуальных жилых домов первой очереди – до 2015 года на площади  17,8 га, второй очереди на расчетный срок до 2025 года на площади 58,9 га, новое строительство  многоквартирной жилой застройки первой очереди – до 2015 года на площади 1,8 га.

Два участка на площади 5,1га и 1,9 га располагаются на свободной от застройки территории находятся в квартале ограниченном улицами Сосновая, Ростовская, Кадамовская и автомобильной дорогой «город Новочеркасск-пос. Каменоломни», участок на площади 7,8 га на свободной от застройки территории располагается в квартале ограниченном улицами 8 Марта, Зелёная, Мира и железной дорогой.Один участок первой очереди строительства на площади 3,0 га располагается на территории бывшей больницы по улице Российская. Два участка первой очереди строительства многоквартирной жилой застройки на площади 1,8 га располагаются в квартале по улице Мира на свободной от застройки территории.

На расчетный срок строительства предлагается три участка на площади 6,7 га, 15,9 га и 36,3 га на свободной от застройки территории располагаются в южной части посёлка и ограничены лесопосадками.

На территории посёлка Кадамовский предлагается  новое строительство индивидуальных жилых домов первой очереди – до 2015 года на площади  69,2 га.

Участки располагаются на свободной от застройки территории. Два участка на площади 0,2 га и 2,2 га находятся на улице Юбилейная, участок на площади 8,0 га располагается в северной части жилой зоны севернее переулка Казачий, участок на площади 1,9 га находится вдоль улицы Вишнёвая, участок на площади 56,9 га располагается в южной части поселка.

На территории посёлка Казачьи Лагери предлагается  новое строительство многоэтажных домов первой очереди – до 2015 года на площади  3,9 га,  для индивидуальных жилых домов на площади 9,0 га первой очереди строительства.

Участки располагаются на свободной от застройки территории. Участок под многоэтажную застройку для многоквартирного строительства на площади 3,9 га находится вдоль улицы Российская. Участок под жилую застройку на площади 9,0 га для коттеджного строительства располагается севернее улицы 60 лет Победы.

На территории хутора Суворовский предлагается  новое строительство индивидуальных жилых домов первой очереди – до 2015 года на площади  4,8 га. Участок располагается на свободной от застройки территории.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания. К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо отметить, что ранее созданная в населенных пункта сельского поселения система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям. Генеральным планом предлагается строительство гостинницы в поселке Персиановский на улице 8 Марта. Одной из проблем сельского поселения является недостаточное обеспечение населения детскими дошкольными и школьными  учреждениями. Генеральным планом предлагается строительство детского сада в поселке Персиановский в глубине квартала на улице Зелёная. Генеральным планом выделяется земельный участок для строительства пожарной части в поселке Персиановский с левой стороны квартала ограниченного улицами Мира и 8 Марта и железной дорогой.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Генеральным планом предлагается строительство бассейна в поселке Персиановский по улице Садовая.

Для создания удобных транспортно-пешеходных связей генеральным планом Персиановского сельского поселения предлагается первоочередное проведение реконструкции, улучшение улично-дорожной сети, строительство дорог с твердым покрытием, создание пешеходных аллей. В посёлке Персиановский предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улицам Кривошлыкова, Набережная, Славы, Мичурина, Университетская, Садовая, Делегатская, Московская, Октябрьская, Майская, на всех других 25 улицах строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м. В посёлке Кадамовский предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улице Юбилейная, на всех других  улицах и переулках строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м. В посёлке Казачьи Лагери на улицах предусматривается проведение ремонта твердого покрытия.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся на территории поселков Персиановской сельской администрации производит ООО «Коммунальшик» на полигон города Новочеркасска.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется объединенная схема санитарной очистки поселений Октябрьского района. Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды,  позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

В поселке Персиановский генеральным планом предусматривается расширение территории кладбища расположенного на юго-востоке посёлка.

В Персиановском сельском поселении существующий скотомогильник располагается в границе поселка Персиановский на северо-востоке на расстоянии 500 м от жилой застройки, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (СЗЗ для скотомогильников – 1000 м), генеральным планом рекомендуется его закрыть с обязательным проведением природоохранных мероприятий и рекультивационных работ.

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Проектное решение Схемы территориального планирования Октябрьского района предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон.

Особое внимание в условиях степной зоны следует уделять созданию новых зелёных насаждений. Генпланом в посёлке Персиановский намечается между улицами Набережная и Южная вокруг пруда  создание территории зеленых насаждений и строительство на этом участке базы отдыха с лодочной станцией и кафе, между улицами Октябрьская и Южная намечается создание территории парка. Создание территорий зеленых насаждений необходимо для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшения облика посёлка, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций  между посёлком и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение) и как водоохранные насаждения, защищающие пруды от пересыхания и загрязнения.

Генеральный план предлагает создание новых рекреационных зон - зоны отдыха в посёлке Персиановский на пересечении улицы 8 Марта с автомагистралью. Зону отдыха предполагается обустроить сквером со строительством фонтана.

Вдоль автомобильной дороги «город Новочеркасск – посёлок Каменоломни» проектируется строительство бассейна и создание сквера со строительством фонтана.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08 апреля 2008 года № Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание но-вых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами , увеличение налоговых пос-туплений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства большую долю составляют предприятия торговли и общественного питания. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Малый бизнес стал существенным фактором экономической и социальной жизни Персиановского сельского поселения, охватывает все сферы экономической деятельности, развивается с положительной динамикой, создавая новые рабочие места.

Для развития малого бизнеса генпланом предлагается предоставление земельного участка в поселке Персиановский по улице 8 Марта для размещения промышленного предприятия. Генеральным планом  намечаются земельные участки для размещения торговли и придорожного сервиса. Вдоль автомобильной дороги областного значения и улицы Степная в поселке Персиановский выделяются земельные участки для строительства двух станций технического обслуживания с магазином и торгового центра. Вдоль автодороги с правой стороны квартала ограниченного улицами Мира и 8 Марта выделяется участок для развития придорожного сервиса, где будут построены кафе, гостиница, магазин.  Вдоль автодороги на пересечении с улицей Мичурина выделяется земельный участок для строительства магазина и по улице Садовая выделяется земельный участок для строительства магазина «Пятерочка». Вдоль железной дороги  с левой стороны квартала ограниченного улицами Мира и 8 Марта выделяются земельные участки для развития торговли для строительства автомагазина, торгового центра, магазина и придорожного сервиса, где будет построен автосервис. В центре хутора Суворовский выделяется земельный участок для строительства магазина.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить намеченные мероприятия.

4. Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Всего земель в границах сельского поселения в т. ч. сельхозугодий из них пашни 1.1. Земли с/х назначения 1.2. Земли в черте населённых пунктов всего: в т. ч. посёлок Персиановский посёлок Кадамовский поселок Казачьи Лагери хутор Суворовка 1.3. Земли других категорий 2.Сельское хозяйство Земли,занятые с/х предприятиями Земли сельской администрации Поголовье крупного рогатого скота у населения – всего 3.Численность населения всего в т. ч. посёлок Персиановский посёлок Кадамовский поселок Казачьи Лагери хутор Суворовка Плотность населения 4. Жилой фонд Обеспеченность общей жилой площадью Общая площадь жилищного фонда всего 5. Транспорт Протяженность автомобильных дорог районного значения 6. Энергоснабжение 7. Газоснабжение 8. Водоснабжение | га га га га га га га га га га га га гол. чел. чел. чел. чел чел чел./км² м² на чел. м² км % % % | 22440 8540 6553 7463 2143 1388 482 218 55 12834 6906 2143 516 11159 6662 1165 3150 177 50 19,6 219077 20,17 100 100 100 | 22440 8540 6553 7463 2143 1388 482 218 55 12834 6906 2143 512 11321 6763 1182 3197 179 51 26,7 302460 20,17 100 100 100 |